## Slide 1: Bezadresne instrukcije, stog

## Slide 2
Stog je posebni način smještanja podataka u memoriju.
U svakom procesoru mora postojati posebni registar kazaljke stoga (označimo ga s SP), koji sadrži adresu na neku lokaciju u memoriji.
Isto tako, svaki procesor mora imati dvije instrukcije povezane sa stogom.

## Slide 3
Jedna stavlja neku vrijednost na stog i obično ima mnemonik ''PUSH'' i to tako da:
  najprije poveća sadržaj registra SP za jedan i
  pohrani na toj povećanoj adresi koja piše u SP dani sadržaj.

## Slide 4
Druga instrukcija, koja obično ima mnemonik POP ili PULL, uzima neku vrijednost sa stoga i pohranjuje ju na zadanu adresu i to tako da:
  najprije preuzme vrijednost s adrese na koju pokazuje SP i
  nakon toga smanjuje vrijednost zapisanu u SP za jedan.

## Slide 5
Registar kazaljke stoga u početnom stanju (uključivanju programa ili resetu) ima uvijek istu poznatu adresu npr. 7. Stog radi na principu ''last in first out'' zadnji podatak stavljen na stog prvi izlazi van.